Copyright viadavinci.dialog GmbH

Zemo VML-GK1/GK2 – zum Beispiel mit DOCconcept

Installieren Sie zunächst das ZEMO VML-GK1/ GK2 auf Ihrem Rechner. Bei der

Installation wurde ein virtueller COM-Port angelegt. Die Port Nummer wird im

Gerätemanager (Systemsteuerung des PC) angezeigt. In unserem Beispiel ist dies

COM3

Öffnen Sie DOCconcept und wählen Sie im Programm-Menü den Punkt Einstellung/ Kartenlesegeräte:

Copyright viadavinci.dialog GmbH

Markieren Sie hier COM3 und bestätigen Sie mit OK

Geben Sie im Zemo VML-GK1/ GK2 Ihre Pin Nummer ein:

Copyright viadavinci.dialog GmbH

Rufen Sie einen gespeicherten Datensatz auf:

Wählen Sie in DOCconcept “Patientenchipkarte einlesen”, der ausgewählte Datensatz wird nun in das Praxisprogramm eingelesen und im ZEMO VML-GK1/GK2 gelöscht.

Hamburg, 5.1.2011

Via da Vinci.dialog GmbH

Service

Hellgrundweg 109

22525 Hamburg

Tel. 040/ 84 87 87 87

www.ehealth-bcs-terminals.de

www.ehealth-terminals.de